#### ZET-Cut 628/ 10 Ortho

#### Синтетическое высокопроизводительное масло для металлообработки.

Масло ZET–Cut 628/10  Ortho  изготавливается на основе синтетического базового масла, синтезированного  по уникальной технологии GTL или Gas to Liquid ( синтез из природных газов).

Отличительные особенности синтетических масел GTL:

Масла выдерживают огромные нагрузки давления без разрушения смазочной пленки.

Масла очень долго сохраняет все свои основные технические параметры ( не окисляются)

Масла прекрасно выдерживает термические нагрузки

Масла не имеют запаха,  и характеризуется очень низкой испаряемостью

Масла имеют исключительно высокий индекс вязкости.

Масло ZET–Cut 628/10  предназначено для операций металлообработки, таких как выскокоростная точная токарная обработки, фрезерование, глубокое сверление,  нарезание резьбы, развертывание, протягивание

Обрабатываемые материалы:  стали, легированные стали,  алюминий и цветные металлы.

Одобрение:  Лаборатория QUALIS, в соответствии с ISO 10993-5.

| Преимущества | Сбалансированный состав присадок в составе масла ZET-cut 628/10 Ortho гарантирует длительный срок службы инструмента и отличное качество обработанной поверхности, отвод тепла и стружки. Не образует масляный туман, безвредно для кожи. Не содержит органического азота, тяжелых металлов, цинка и соединений хлора. Продукт легко смешивается с минеральными маслами ( НС) и маслами на основе полиальфаолефинов ( РАО). Продукт имеет низкое пенообразование. Упаковка – 20, 208 литров. |
| --- | --- |
| Характеристики | Технические данные | Ед. изм | ZET-cut 628 Ortho10 |
|  | Плотность (20 °C) | g/cm³ | 0.864 |
|  | Вязкость (40 °C) | mm²/S | 10 |
|  | Температура вспышки | °C | > 190 |
|  | Цвет ASTM |  | 1-2 |

Данный продукт произведен в Германии согласно ISO 9001:2000 и соответствует требованиям TRGS 611. (При правильном обращении и использовании данный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду).

Содержание данного документа имеет рекомендательный характер. Все рекомендации даны без обязательств правового характера.

ООО «ЗЕТ-ХЕМИ РУСЛАНД»    г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ              		            Эксклюзивный дистрибьютор ZET-CHEMIE GmbH в РФ

8(812) 448-75-58;  8(812) 932-63-28. www.zet-chemie.ru

# Text boxes

ZET-CHEMIE GmbH  -  Heisenbergstraße 3  -  89584 Ehingen  -  Telefon 07391/70 08 30  -  www.zet-chemie.de